Основные данные:

| Горизонтальная ленточная пилорама "Радуга-1М" |  |
| --- | --- |

Станок снабжен электромеханическими подъемником и приводом подачи. Плавная регулировка скорости подачи пильного агрегата осуществлением перемещения рукоятки, расположенной на пульте управления. Станок также снабжен крупномасштабным стрелочным индикатором для отслеживания толщины доски. Дополнительно комплектуется кантователем бревна, заточным и разводным устройствами, пильными лентами.

Основные технологические данные и характеристики:

| Длина обрабатываемых бревен, м | 0,6 - 7,0 |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр бревна, мм | 900 |
| Расстояние между лезвием пилы и верхней балкой, мм | 400 |
| Максимальная высота подъема пилы, мм | 900 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 595 |
| Толщина пропила, мм | 2,0 - 3,0 |
| Ширина ленточной пилы, мм | 32 - 51 |
| Длина ленточной пилы, мм | 6080 (+ - 80) |
| Скорость резания, м/с | 30 |
| Скорость автоматической подачи, м/мин (плавно регулируемая) | 0 - 25 |
| Производительность, м.куб./смена | 7-11 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность электродвигателя пилы, кВт | 11 |
| Общая суммарная мощность, кВт | 12,35 |
| Габариты пильного агрегата, мм | 3100x1200x2100 |
| Габариты рельсовых направляющих, мм (3 секции) | 3300x1250x300 |
| Масса пилорамы, кг | 1700 |
| Максимальная ширина отпиливаемой доски, мм | 800 |

Основные данные:

| Двупильная ленточная пилорама "Радуга-2М" |  |
| --- | --- |

Станок снабжен электромеханическими подъемником и приводом подачи. Плавная регулировка скорости подачи пильного агрегата осуществляется перемещением рукоятки, расположенной на пульте управления. Станок также снабжен крупномасштабным стрелочным индикатором для отслеживания толщины досок. Дополнительно комплектуется заточным и разводным устройствами, пильными лентами, кантователем бревна

Основные технологические данные и характеристики:

| Длина обрабатываемых бревен, м | 0,6 - 6,5 |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр бревна, мм | 900 |
| Расстояние между лезвием пилы и верхней балкой, мм | 400 |
| Макс. высота подъема пилы № 1, мм | 1050 |
| Макс. высота подъема пилы № 2, мм | 650 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 595 |
| Количество ленточных пил | 2 |
| Толщина пропила, мм | 2,0 - 3,0 |
| Ширина ленточных пил, мм | 32 - 51 |
| Длина ленточных пил, мм | 6080 (+ - 80) |
| Скорость резания, м/с | 30 |
| Скорость автоматической подачи, м/мин (плавно регулируемая) | 0 - 25 |
| Производительность, м. куб/ смена | 12-17 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность электродвигателей пилы, кВт | 11 |
| Установленная мощность, кВт | 25,0 |
| Количество пильных порталов, установленных на одной раме | 2 |
| Габариты пильной рамы, мм | 3300х1700х2100 |
| Габариты рельсовых направляющих, мм (3 секции) | 3300х1250х300 |
| Масса пилорамы, кг | 2200 |
| Максимальная ширина отпиливаемой доски, мм | 800 |

Основные данные:

| Горизонтальная ленточная пилорама "Радуга-3М" |  |
| --- | --- |

Станок снабжен электромеханическими подъемником и приводом подачи. Плавная регулировка скорости подачи пильного агрегата осуществляется перемещением рукоятки, расположенной на пульте управления. Станок также снабжен крупномасштабным стрелочным индикатором для отслеживания толщины доски. Дополнительно комплектуется кантователем бревна, заточным и разводным устройствами, пильными лентами.

Основные технологические данные и характеристики:

| Длина обрабатываемых бревен, м | 0,6 - 7,0 |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр бревна, мм | 900 |
| Расстояние между лезвием пилы и верхней балкой, мм | 400 |
| Максимальная высота подъема пилы, мм | 900 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 595 |
| Толщина пропила, мм | 2,0 - 3,0 |
| Ширина ленточной пилы, мм | 32 - 51 |
| Длина ленточной пилы, мм | 6080 (+ - 80) |
| Скорость резания №1, м/с | 27 |
| Скорость резания №2 (повышенная), м/с | 43 |
| Скорость автоматической подачи, м/мин (плавно регулируемая) | 0 - 25 |
| Производительность, м.куб./смена | 8-14 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность электродвигателя пилы №1, кВт | 11,0 |
| Мощность электродвигателя пилы №2, кВт | 18,5 |
| Установленная мощность, кВт | 20,5 |
| Габариты пильного агрегата, мм | 3100х1200х2100 |
| Габариты рельсовых направляющих, мм (3 секции) | 3300х1250х300 |
| Масса пилорамы, кг | 1700 |
| Максимальная ширина отпиливаемой доски, мм | 800 |

Основные данные:

| Горизонтальная ленточная пилорама "Р-1200" |  |
| --- | --- |

Станок снабжен электромеханическими подъемником и приводом подачи. Плавная регулировка скорости подачи пильного агрегата осуществляется перемещением рукоятки, расположенной на пульте управления. Станок также снабжен крупномасштабным стрелочным индикатором для отслеживания толщины доски. Дополнительно комплектуется кантователем бревна, заточным и разводным устройствами, пильными лентами.

Основные технологические данные и характеристики:

| Длина обрабатываемых бревен, м | 0,6 - 7,0 |
| --- | --- |
| Максимальный диаметр бревна, мм | 1200 |
| Расстояние между лезвием пилы и верхней балкой, мм | 400 |
| Максимальная высота подъема пилы, мм | 1100 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 595 |
| Толщина пропила, мм | 2,0 - 3,0 |
| Ширина ленточной пилы, мм | 32 - 51 |
| Длина ленточной пилы, мм | 6550 (+ - 80) |
| Скорость резания, м/с | 30 |
| Скорость автоматической подачи, м/мин (плавно регулируемая) | 0 - 25 |
| Производительность, м.куб./смена | 7-11 |
| [Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность электродвигателя пилы, кВт | 11 |
| Установленная мощность, кВт | 12,35 |
| Габариты пильного агрегата, мм | 3500х1200х2100 |
| Габариты рельсовых направляющих, мм (3 секции) | 3300х1400х300 |
| Масса пилорамы, кг | 1900 |
| Максимальная ширина отпиливаемой доски, мм | 1000 |

Основные данные:

| Ленточная пилорама с ручной подачей "Р-700" |  |
| --- | --- |

Пилорама "Р-700" снабжена электромеханическим подъемником пильного агрегата, стрелочным индикатором толщины доски, индикатором натяжения ленты, гидравлическим узлом натяжения ленточной пилы. Дополнительно комплектуется заточным и разводным устройствами, пильными лентами.

Основные технологические данные и характеристики:

| Максимальный диаметр бревна, мм | 700 |
| --- | --- |
| Длина обрабатываемого бревна, м | 0,6-6,5 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 595 |
| Ширина ленточной пилы, мм | 32-51 |
| Длина ленточной пилы, мм | 5600 (+-80) |
| Скорость резания, м/с | 30 |
| Производительность, м куб./смена | 6-8 |
| Мощность электродвигателя пилы, кВт | 11 |
| Габариты пильного агрегата, мм | 2900х1600х1100 |
| Габариты рельсовых направляющих (3 секции), мм | 2800х1000х300 |
| Масса пилорамы, кг | 950 |
| Максимальная ширина отпиливаемой доски, мм | 600 |

Основные данные:

| Горизонтальная ленточная пилорама "РС-1200" |  |
| --- | --- |

Станок снабжен электромеханическим подъемником и приводом подачи. Плавная регулировка скорости подачи пильного агрегата осуществляется перемещением рукоятки, расположенной на пульте управления. Станок также снабжен крупномасштабным стрелочным индикатором для отслеживания толщины доски. Отличительной особенностью от других пилорам является повышенная скорость резания при заходе пилы в бревно, что повышает качество распиливаемого бревна и производительность.

Основные технологические данные и характеристики:

| Максимальный диаметр распиливаемого бревна, мм | 1200 |
| --- | --- |
| Длина распиливаемого бревна, м | 0,6-7,0 |
| Расстояние между лезвием пилы и верхней балкой, мм | 400 |
| Максимальная высота подъема пилы, мм | 1100 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 595 |
| Количество ленточных пил, шт. | 1 |
| Толщина пропила, мм | 2,0-3,0 |
| Ширина ленточных пил, мм | 32-51 |
| Длина ленточной пилы, мм | 6550(+/-80) |
| Скорость резания №1, м/с | 27 |
| Скорость резания №2 (повышенная), м/с | 43 |
| Производительность при распиловке бревен из сосны диаметром 350-400мм на необрезную доску 50мм, м куб в смену | 8-14 |
| Скорость плавно- регулируемой автоматической подачи пильного агрегата, м/мин. | 0-25 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Мощность электродвигателя пилы №1, кВт | 11 |
| Мощность электродвигателя пилы №2, кВт | 18,5 |
| Общая суммарная мощность, кВт | 23 |
| Габариты рельсовых направляющих (3 секции), мм | 3300х1400х300 |
| Габариты пильного агрегата, мм | 3500х1200х2100 |
| Масса пилорамы, кг | 1900 |
| Максимальный диаметр отпиливаемой доски, мм | 850 |