Оцилиндровочный станок

«УНИВЕРСАЛ»

Станок предназначен для изготовления элементов сруба, путем формообразования бревна.

Мобильный деревообрабатывающий станок позволяет оцилиндровать бревно, выбрать монтажный (тепловой) паз, выбрать «чашку», фрезеровать плоскость.

| Оцилиндровочный станок (с комплектом фрез для изготовления бревна 200мм) Выполняемые операции На заказ дополнительные устройства позволяют: Вес Главный привод | - Диаметр изготовляемого бревна от 150 до 315 мм - оцилиндровывает бревно; - изготавливает чашки; - изготовление теплового паза - распускает 150 мм плаху на обрезную доску; - выполняет функцию фрезерного станка (с дополнительными приспособлениями), - рейсмуса -затачивать фрезы, дисковые пилы, вручную ленточные пилы. - 80 кг (каретка); - 650 кг (с пулями). - 7,5 кВт - от 3 до 5,5 кВт (с двигателем фрезерной головки). |
| --- | --- |

- 80.000 руб. производительность 1 бревно (6м)/час

- 136.000 руб. производительность 2 бревна (по 6 м)/час

комплектуются: заточным станком, без монтажа и обучения (при длине рабочего пути 6 м);

15.000 руб. – монтаж и обучение;

15000 руб. – заточное устройство для дисковых пил и фрез, можно использовать для заточки ленточных пил в ручную.

Предоплата 70% на любое изделие, изготовление  1 месяц.